АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03 октября  2016 года  № 559-н

с. Яренск

Об утверждении  Плана действий по ликвидации  последствий аварийных ситуаций в системе  централизованного теплоснабжения на территории  муниципальных  образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское»

муниципального образования «Ленский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным  законом  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Ленский муниципальный район» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»,  Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» постановляет:

# 1.Утвердить прилагаемый План  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного  теплоснабжения на территории муниципальных образований «Козьминское», «Сафроновсоке», «Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития  Кочанова Н.Н..

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном  информационном Интернет - сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район»			    Н.Н. Кочанов

Утвержден

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 03 октября 2016 года № 559-н

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения на территории  муниципальных  образованиях «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское»

муниципального образования «Ленский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения  и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

1.2. В настоящем документе под аварией  понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и технических устройств объекта теплоснабжения, неконтролируемому взрыву и(или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения , полному или частичному ограничению режима  потребления тепловой энергии.

2.Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источников тепловой энергии

2.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы;

2.3. Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3.Ликвидация технологических нарушений

3.1. При возникновении  технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший  по должности  из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

-составить общую картину характера, места, размеров технологического  нарушения;

-отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

-организовать предотвращение развития технологического нарушения;

-принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

-немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

-сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку( сделать фотографии);

-сообщить о происшедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС Ленского района.

3.2.Самостоятельные действия обслуживающего оперативного  персонала  не должны противоречить требованиям  «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы  теплоснабжения.

3.3.Приемка и сдачи смены во время ликвидации аварии, инцидента ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену обслуживающий  оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть  использован по усмотрению лица осуществляющего руководства ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся  ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с  разрешения  руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации.

3.4. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштабы аварии;

- устранение причин аварии;

- исключение травмирующих факторов на  персонал;

- отключение поврежденного оборудования;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей;

- уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация вывоза персонала для ликвидации аварии;

- сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии их руководству .

3.5. Каждая авария должны быть тщательно расследована, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-производится изъятие  записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к аварии;

-берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6. Расследование аварий должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии, но не позднее 10 рабочих дней после аварии.

4. Действие персонала при полном исчезновении

напряжения на котельной

4.1. При полном исчезновении напряжения  останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1. Ключи управления вращающимися  механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено»;

4.1.2.Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе;

4.1.3. Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические  работы на оборудовании;

4.1.4. С помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;

4.1.5. Сообщить диспетчеру ЕДДС Ленского района о внештатной ситуации;

4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.