Село Яренск

Ленского муниципального района

Архангельской области

Генеральный план, совмещённый с проектом планировки

Том 2. Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург – Яренск

2015 г.

##### Оглавление

Введение	3

1	Общие положения	4

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию села Яренск	5

Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	5

Глава 2.2 Установление функциональных зон	6

Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ с. Яренск	8

Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	9

Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития социальной инфраструктуры, малого бизнеса, предпринимательства и сельскохозяйственного производства	9

Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры	11

Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры	14

3	Учет интересов Ленского муниципального района на территории села Яренск	17

Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры	17

4	Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования	18

Глава 4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	18

5	Технико-экономические показатели	19

# Введение

Проект генерального плана, совмещенного с проектом планировки села Яренск (далее также с. Яренск) разработан по заданию Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» в соответствии с муниципальным контрактом № 20 от 04.02.2010 г.

Основанием для разработки проекта является:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года №  215-па/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»;

- Постановление главы администрации МО «Ленский муниципальный район» от 23.03.2007 № 169 о разработке проекта «Генеральный план, совмещенный с проектом планировки села Яренск»;

- Постановление администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.06.2012 г. № 324 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Ленский муниципальный район на 2012-2013 гг.».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности поселения, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Графические материалы проекта генерального плана с. Яренск выполнены с использованием подосновы М 1:2000, М 1:5000, м 1:10000 в электронном виде в программе MapInfo, текстовые материалы – в формате Word.

# Общие положения

- Территориальное планирование с. Яренск осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана с. Яренск и внесения в него изменений.

- Генеральный план с. Яренск разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Генеральный план с. Яренск реализуется в границах муниципального образования – с. Яренск Ленского муниципального района Архангельской области и с учетом развития прилегающей к нему территории.

- В Генеральном плане с. Яренск учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В составе Генерального плана с. Яренск выделены следующие временные сроки его реализации:

  - первая очередь – 2022 г.

  - расчетный срок Генерального плана с. Яренск (далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные проектные решения – 2032г.

- Проектные решения Генерального плана с. Яренск на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории с. Яренск

# Перечень мероприятий по территориальному планированию села Яренск

## Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

- Проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии со Схемой планируемого функционального зонирования Генерального плана поселения.

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии со Схемой планируемых функционального зонирования Генерального плана с.. Яренск.

- Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок Генерального плана с. Яренск 2032 г.

- Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана с. Яренск на основе функционального зонирования, посредством:

- установление перечня функциональных зон (по видам);

- указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки с. Яренск.

## Глава 2.2 Установление функциональных зон

Генеральным планом с. Яренск определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

- Жилые зоны

- Общественно-деловые зоны

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- Зоны специального назначения

- Зоны рекреационного назначения

- Зоны особо охраняемых территорий

#### Жилые зоны

- малоэтажной капитальной застройки (2-4 этажа);

- малоэтажной смешанной (капитальной и деревянной) застройки (2-3 этажа);

- индивидуальной усадебной застройки (с участками от 800 м2).

Жилые зоны – предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан, если они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье проживающих.

#### Общественно-деловые зоны

- зоны делового, общественного и коммерческого использования;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типом объектов, указанных в наименовании зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей, спортивных сооружений и объектов.

В зонах общественно-деловых центров допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

#### Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- производственные,

- коммунальные;

- сельская улично-дорожная сеть.

Производственные зоны – предназначены для размещения объектов промышленных, коммунально-складских и инженерно-транспортных инфраструктур в соответствии с типом объектов, указанных в наименовании зон.

В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

В зоне объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Объекты коммунального обслуживания (котельные, водонапорные башни, газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции ведомственных гаражей) расположены вне формирующихся производственных зон «Северная» и «Восточная». Ряд коммунальных объектов (очистные сооружения, полигон ТБО, кладбище, стоянка маломерного флота) размещается вне границ с. Яренск.

Для размещения сельской улично-дорожной сети, объектов транспортной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, коридоров инженерных коммуникаций предназначены зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

#### Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон (кладбище, вертолетная площадка).

#### Зоны рекреационного назначения – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

#### Зоны особо охраняемых территорий – представлены особо охраняемыми природными территориями местного значения (государственные памятники природы местного значения) и средозащитными зелеными насаждениями.

## Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ с. Яренск

В период реализации генерального плана с. Яренск изменения площади по категориям земель будут связаны главным образом с территориальным развитием с. Яренск.

Проектом предлагается изменение границ с. Яренск:

(	включаемые земельные участки в границы села Яренск общей площадью – 112,4 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель МО «Сафроновское», в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 33,8 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 13,7;

- земли лесного фонда – 64,9, из которых 35,2 га лесные земли и 29,7 га нелесные.

Переводимые участки расположены:

- с северной части села в районе п. Энергетиков – 6,4 га (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, а также лесного фонда)

- с северо-восточной части села:

- в районе планируемой индивидуальной усадебной застройки – 36,0 га (земли сельскохозяйственного назначения);

- в районе планируемой промышленной зоны «Восточная» вдоль основной региональной автомобильной дороги «Яренск – Вогваздино – Айкино» - 70,0 га (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, а также лесного фонда: земли лесные и нелесные).

(	исключаемые земельные участки из границ села Яренск общей площадью – 7 га (зон сельскохозяйственного назначения и территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность).

Переводимые участки расположены:

- с северо-восточной части села севернее планируемой индивидуальной усадебной застройки.

Таким образом, вся территория в предлагаемых границах проектирования будет составлять 598,1 га.

## Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

### Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития социальной инфраструктуры, малого бизнеса, предпринимательства и сельскохозяйственного производства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |
|  | Выделение земельных участков для развития промышленности |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации производства по переработке древесных отходов в биотопливо |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации производства пиломатериалов |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации производства деревянных клеевых конструкций и столярных изделий, деревообработки высоких переделов (OSB-плиты, деревянные строительные конструкции и др.) |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка под производственную площадку для строительства кирпичного мини-завода на базе месторождения кирпичных глин и суглинков «Кижмольское», располагающегося на расстоянии 2 км севернее с. Яренск | 2 млн штук в год |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере агропромышленного комплекса |  |
|  | Формирование и предоставление земельных участков для организации производства по переработке сельскохозяйственной продукции |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации пункта сбора и мини-завод по переработке грибов, ягод, лекарственных растений |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации производства товаров народных художественных промыслов |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства социально-бытового назначения |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры и досуга |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство культурно-досугового центра | 325 мест |
|  | Реконструкция (строительство) ДК (с. Яренск) |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка под строительство спортивно-оздоровительного центра со спортзалом и бассейном | 60 м2 зеркала воды |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере коммунального обслуживания населения |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство, банно-оздоровительного комплекса | 40 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство дома быта | 0,14 га |
|  | Строительство прачечной-химчистки в коммунальных зонах | 310 кг вещей в смену |
|  | Формирование и предоставление земельных участков, строительство общественных уборных | 5 приборов |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области розничной торговли и общественного питания |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация рыночного комплекса | 120 м2 торг пл.(35 торг. мест) |

### Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |  |
|  | Реконструкция УДС с. Яренск |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Строительство нового участка основной региональной автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск – Яренск для обхода села с северо-восточной стороны. После строительства обхода дорога приобретет статус главной улицы с. Яренск, осуществляющей связь жилых территорий с основными выездами на внешние направления (участок пересечения дорог Котлас – Сольвычегодск - Яренск и Яренск - Вогваздино). | I очередь |
|  | Организация сельской улично-дорожной сети в следующих участках села: |  |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Трудовой от ул. Совхозная и далее на север до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе пер. Всехсвятский и далее на север до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Вычегодская в юго-восточном направлении до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского. |  |
|  | Строительство жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки в северо-восточной части села от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемого выноса из жилой застройки основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Пермской в южном направлении от проектируемой улицы, расположенной параллельно проектируемому выносу основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск», до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского в новой усадебной застройке села. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в новой усадебной застройке в северо-восточной части села параллельно ул. Пермской с выходом на проектируемый вынос основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Кирпичной в северном направлении с выходом на проектируемый вынос основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Кр. Партизан в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе проектируемого продолжения ул. Кр. Партизан до проектируемой жилой улицы, параллельной проектируемому выносу основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы в створе пер. С.Глотова с выходом на основную дорогу регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы от ул. Северной в северном направлении параллельно проектируемому продолжению пер. С.Глотова, вдоль линии электропередач 10 кВ, с выходом на основную дорогу регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск». | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы от пер. С.Глотова в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки. | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы от проектируемой жилой улицы вдоль линии электропередач 10 кВ в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки. | I очередь |
|  | Строительство проездов в существующей застройке и новой усадебной застройке в северной части села. | I очередь |
|  | Благоустройство существующей дорожной сети (устройство твердого покрытия на улицах с грунтовым покрытием). | I очередь |
|  | Строительство жилой улицы от ул. Восточная и далее на северо-восток вдоль карьера до проектируемого выноса основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» со строительством моста через р. Кишерка. | Расчетный срок |
|  | Строительство продолжения жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки в северо-восточной части села от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского в южном направлении до проектируемой жилой дороги, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Вычегодская в юго-восточном направлении от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой жилой улицы, проходящей от ул. Восточная до основной дороги регионального значения. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы в створе ул. Пермской от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой улицы, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы севернее ул. Пермской и параллельной ей от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой улицы, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы в северном направлении от пересечения улиц И.Фиолетова и Восточной до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы от улицы И. Фиолетова в северном направлении вдоль кладбища, складов, гаражей и далее на север до проектируемого продолжения ул. Пермской. | Расчетный срок |
|  | Строительство жилой улицы в створе пер. Полевой до проектируемого продолжения жилой улицы, проходящей вдоль Ленского участка Котласского ДРСУ и метеостанции. | Расчетный срок |
|  | Строительство проездов в новой усадебной застройке в северной части села. |  |
|  | Мероприятия в сфере развития пассажирского сообщения |  |
|  | Строительство автостанции (в западной части села на пересечении въезда со стороны Котласа и главной улицы (ул. Фиолетова) для приёма и отправки пассажиров. | на пути следования маршрутов |
|  | Мероприятия в сфере обслуживания и хранения автотранспорта |  |
|  | Вынос боксовых гаражей с территории многоквартирной жилой застройки |  |
|  | Вынос ведомственных гаражей из жилых и общественно-деловых зон в промышленную зону «Восточная» | I очередь |
|  | Строительство стоянок индивидуального автотранспорта в районах жилой, общественной и деловой застройки | I очередь |
|  | Строительство гаражного комплекса в районе существующего кладбища | 500 мест |
|  | Строительство гаражного комплекса в районе проектируемой автобусной станции | 80 мест, |
|  | Строительство станции технического обслуживания (СТО) автотранспорта в промышленной зоне «Восточная» | 6 постов |

### Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | На площадке подруслового водозабора на р. Кишерка: |  |
|  | - строительство станции водоподготовки; | 980 м3/сут |
|  | - обустройство зоны санитарной охраны 1 пояса; |  |
|  | - строительство насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды. |  |
| 1.2 | На площадке существующих сооружений на р. Кижмола: |  |
|  | - реконструкция водозабора (строительство нового водозабора); | 1000 м3/сут |
|  | - реконструкция станции водоподготовки; | 690 м3/сут |
|  | - реконструкция насосной станции первого подъема хозяйственно-питьевого водозабора; |  |
|  | - организация подъездов автотранспорта к речным водозаборам со строительством сооружений для заправки автоцистерн. |  |
| 1.3 | На площадке нового (технического) водозабора на р. Кижмола: |  |
|  | - строительство водозаборных сооружений; | 150 м3/сут |
|  | - строительство водовода неочищенной воды от водозаборных сооружений до промышленных предприятий, расположенных в восточной части села. |  |
| 1.4 | На территории села: |  |
|  | - строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни) на северо-западной окраине села; |  |
|  | - прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения; |  |
|  | - строительство водопроводной сети хозяйственного водоснабжения от существующего водовода до котельных, расположенных в центральной части села |  |
| 2. | Водоотведение |  |
| 2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений со станцией по приёму жидких бытовых отходов | 1200 м3/сут |
| 2.2 | Строительство КНС | 1050 м3/сут |
| 2.3 | Строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии |  |
| 2.4 | Строительство выпускного канала от КОС до р. Кижмола | 1,1 км |

| 3. | Электроснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10 кВ от неё до ПС «Яренск» в новой усадебной застройке в северо-восточной части села и ВЛ 10кВ до ТП, предназначенной для обслуживания водозабора в восточной части села |  | с. Яренск |
| 3.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 1 очередь | с. Яренск |
| 3.3 | Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ, а также опор воздушных линий электроснабжения | 1 очередь | с. Яренск |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Строительство новой котельной для промышленной зоны «Восточная» | 1 очередь | с. Яренск |
| 4.2 | Закольцовка 4-х котельных («Детский дом», «Ветстанция», «Райисполком», «Черепановка», «Гараж») с трассировкой магистральных теплосетей по улицам, к которым тяготеет застройка, как уже обеспеченная централизованным теплоснабжением, так и планируемая к реконструкции (двухэтажная деревяннаязастройка) с переводом на централизованное теплоснабжение | 1 очередь | с. Яренск |
| 5 | Газоснабжение |  |  |
| 5.1 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) с отводом от существующего газопровода высокого давления для снабжения газом промышленной зоны «Восточная» | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 5.3 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда при освоении новых территорий в северной и северо-восточной частях села | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 4. | Обращение с отходами производства и потребления |  |  |
| 4.1 | Строительство полигона ТБО в 2-х км от современных границ с. Яренск по дороге на ст. Межег - Айкино | 1 очередь расчетный срок | на прилегающей территории (вне границ с. Яренск) |
| 4.2 | Строительство скотомогильника с биологической камерой | 1 очередь расчетный срок | на прилегающей территории (вне границ с. Яренск) |
| 4.3 | Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, расположенной в зоне санитарной охраны водозабора | 1 очередь расчетный срок |  |
| 4.4 | Рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора и ТБО, расположенных в границах села и на прилегающих территориях | 1 очередь |  |
| 4.5 | Строительство сливной станции по приёму жидких отходов в составе планируемых к строительству очистных сооружений канализации села |  |  |
| 4.6 | Внедрение современных технологий переработки отходов промышленных предприятий |  |  |
| 5. | Объекты специального назначения |  |  |
| 5.1 | Кладбище |  | на прилегающей территории у (вне границ с. Яренск) д. Борок |
| 6. | Инженерная подготовка территории |  |  |
| 6.1 | Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод |  |  |
| 6.2 | Расчистка и берегоукрепление р. Кишерка, ручья Безымянный | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 6.3 | Благоустройство и укрепление левого берега р. Кижмола | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 6.4 | Подсыпка территории минеральным грунтом | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 6.5 | Благоустройство оврагов | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |
| 6.6 | Рекультивация нарушенных территорий старых карьеров ПГС | 1 очередь расчетный срок | с. Яренск |

# Учет интересов Ленского муниципального района на территории села Яренск

## Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |
| 1. | Строительство детского дошкольного учреждения | 220 мест |
| 2. | Строительство общеобразовательного учреждения (начальной школы) | 240 мест |
| 3. | Строительство «Детской школы искусств» (с музыкальной и художественной школами) | 120 мест |
| 4. | Строительство межшкольного учебно-производственного комбината | 60 мест |
| 5. | Строительство станции юных техников с автодромом | 60 мест |
| 6. | Строительство культурно-досугового центра | 325 мест |
| 7. | Строительство спортивно-оздоровительного центра со спортзалом и бассейном | 60 м2 зеркала воды |
| 8. | Формирование и предоставление земельного участка под строительство спортивно-оздоровительного центра с лыжной базой (вне границ с. Яренск в рекреационной зоне) | 50 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области здравоохранения |  |
| 1. | Реконструкция ГБУЗ «Яренская ЦРБ», формирование нового медицинского комплекса на базе существующей больницы |  |
| 2. | Строительство морга (паталогоанатомического корпуса) ГБУЗ «Яренская ЦРБ» |  |
| 2. | Строительство детской поликлиники в отдельно стоящем специализированном здании |  |
| 3. | Создание молочной кухни |  |

# Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования

## Глава 4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство нового участка основной региональной автомобильной дороги «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» для обхода села с северо-восточной стороны. | 1 очередь Расчетный срок |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |
|  | Общая территория земель в границах населенного пункта с. Яренск, в том числе территории: | га | 492,7 | 598,1 |
|  | 1. Жилых зон, из них: - малоэтажной капитальной застройки - малоэтажной смешанной (деревянной и капитальной) застройки - индивидуальной усадебной застройки | — // — — // — — // — | 114,4 7,0 38,9 68,5 | 277,1 9,8 31,0 236,3 |
|  | 2. Общественно-деловых зон | — // — | 17,4 | 22,1 |
|  | 3. Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, из них: - производственные зоны - отработанный карьер - территории коммунальных предприятий и организаций - инженерно-транспортных инфраструктур | — // — — // — — // — — // — | 56,2 8,0 7,1 20,9 20,2 | 144,6 32,3 - 31,2 81,1 |
|  | 4. Зоны особо охраняемых территорий - особо охраняемые природные территории - средозащитные зеленые насаждения | — // — — // — — // — | 4,5 4,5 - | 76,1 4,5 71,6 |
|  | 5. Зоны рекреационного назначения, в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - муниципальные леса (леса населенного пункта) - территории спортивных комплексов и сооружений | — // — — // — — // — — // — | 104,9 0,6 103,4 0,9 | 72,5 32,2 38,2 2,1 |
|  | 6. Зон сельскохозяйственного использования | — // — | 67,7 | - |
|  | 7. Зон специального назначения (кладбища) | — // — | 4,8 | 4,8 |
|  | 8. Территорий под объектами водного фонда |  | 0,9 | 0,9 |
|  | 9. Территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | — // — | 121,9 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел | 4460 | 4500 |
|  | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | — // — | 25 | 27 |
|  | - в трудоспособном возрасте | — // — | 59 | 53 |
|  | -старше трудоспособного возраста | — // — | 16 | 21 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей пл. | 77,3 | 135,0 |
|  | из общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | - многоквартирные дома 2-4 эт. | — // — | 43,7 | 52,7 |
|  | - индивидуальные усадебные дома | — // — | 33,6 | 82,3 |
|  | Убыль жилищного фонда | — // — | - | 12600 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | — // — | 77,3 | 64,7 |
|  | Новое строительство - всего: | тыс. м2 общей пл. | - | 70,3 |
|  | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | - многоквартирные дома 2-4 эт. | — // — | - | 19,9 |
|  | - индивидуальные усадебные дома | — // — | - | 56,1 |
|  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | га | - | 52,1 |
|  | - на реконструкции | — // — | - | 4,2 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 17,3 | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | мест | 240 | 340 |
|  | - общеобразовательные школы | — // — | 600 | 600 |
|  | - больницы | коек | 77 | 180 |
|  | - поликлиники | посещ./см. | 30 | 240 |
|  | - учреждения культуры и искусства | мест | 475 | 900 |
| 5. | Транспорт |  |  |  |
|  | Протяженность сельской улично-дорожной сети | км | 24,0 | 44,8 |
|  | Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | 980 | 1440 |
| 6. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Суммарное водопотребление, в том числе:- на хозяйственно-питьевые цели - на производственные нужды | м3/сут — // — — // — | 553,3 171,0 147,0 | 2127,3 921,5 315,5 |
|  | Производительность источников водоснабжения, в том числе: - существующий водозабор (поверхностный) - новый водозабор в юго-восточной части села (подземный) | м3/сут — // — | 600 | 2197,5 1239,2 958,3 |
| 7. | Канализация |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод, в том числе - от населения | м3/сут — // — | 77,2 35,6 | 1072,6 901,3 |
|  | Производительность сельских канализационных очистных сооружений | м3/сут | 141,8 | 1100 |
| 8. | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Суммарное потребление электроэнергии, в т.ч. - на нужды промышленных предприятий - на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт-ч/год — // — | 2,5 1,0 1,1 | 8,0 5,0 1,9 |
|  | Максимальные электрические нагрузки | МВт | 2,5 | 8,0 |
|  | Мощность централизованных источников тепла на нужды ЖКС | МВт | 12,3 | 36,7 |
| 9. | Санитарная очистка |  |  |  |
|  | Количество бытового мусора | т/год | н/д | 1260 |
| 10. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | ед. | - | 3 |
|  | Протяженность закрытых водостоков | км | - | 21,0 |
|  | Протяженность открытых водостоков | км | - | 17,7 |
|  | Подсыпка территории | га |  | 13,5 |